2018年公司全员安全培训考试题

（项目部）

项目部：            姓名：         是否合格 ：

答题注意事项：

①考试内容涵盖《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》、《电力建设安全工作规程》、《近年基建领域生产安全事故汇编》、管理体系文件（H版）等内容；

②答题要求使用黑色碳素笔，字迹工整清晰；

③试卷必须由本人在规定的时间内作答，答完后交至项目部留存。

④错一处扣一分，85分及格。

一、填空题

1、监理工作的主要方法是：        、       、       、        、       、

、        、       。

2、项目监理机构应检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合            ，并检查             的使用情况。

3、在施工现场行走，应注意周围环境和机具车辆，注意               及其他障碍物，注意          ，防止物体打击。严禁操作         和触动         ，防止发生机械事故和触电事故。

4、进入受限空间巡视检查时，应严格执行                       的原则，未经        和        ，严禁进入受限空间。作业现场要明确监护人员和作业人员，        人员不得进入受限空间。

5、项目部人员不得私自决定拆改、挪动          设施，如工作需要必须拆改时，应由          按规定进行。工作完毕后，应督促          按规定予以及时恢复。
6、对于人员触电事故，抢救人员要动作迅速、方法得当，切不可惊慌失措。首先要                            ，然后根据触电者的情况，在最短时间内进行相应的救治。抢救方法主要为          和            ，并应不间断地进行。在医务人员接替救治前，不应放弃现场抢救，只有医生有权做出诊断。

7、 项目监理机构应根据建设工程监理合同约定,遵循               原理, 坚持             的原则, 制定和实施相应的监理措施, 采用         、      和            等方式对建设工程实施监理 。

8、项目监理机构应根据                       , 履行建设工程安全生产管理的监理职责,并应将安全生产管理的监理工作                   纳入监理规划及监理实施细则 。

9、 项日监理机构应审査施工单位                     的建立和实施情況,并应审查施工单位                   及施工单位项目经理、 专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格, 同时应核査施工机械和设施的                   。

10、项目监理机构应巡视检査危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。发现未按              实施时,应签发              , 要求施工单位按专项施工方案实施。

二、选择题

1、受限空间照明电压应不大于36V，在潮湿、狭小空间内作业电压应不大于（   ）。严禁用220V的灯具作为行灯使用。

A、12V         B、24V      C、36V     D、48V

- 垂直接地体不得采用（   ）制作。

A、螺纹钢         B、 光面圆钢     C、镀锌钢管     D、角钢

- 分包工程开工前,项目监理机构应审核施工单位报送的（  ）, 专业监理工程师提出审査意见后, 应由总监理工程师审核签认。

A、施工组织设计   B、施工方案    C、分包单位资格报审表   D、开工报告

4、严禁在恶劣天气或照明不足情况下进行起重作业。当作业地点的风力达到五级时，不得吊装受风面积大的物件；当风力达到时（   ），不得进行起重作业。

A、四级及以上      B、五级及以上  C、六级及以上   D、七级及以上

5、、脚手架斜道板、跳板的坡度不得大于（   ），宽度不得小于1.5m，并应钉防滑条。防滑条的间距不得大于300mm。

A、1:1      B、1:2     C、1:3   D、1:4

- 高处作业区周围的临边、孔洞、沟道等应设（   ）。

A、 盖板    B、安全网    C、防护栏杆    D、安全通道

- 高处作业人员（    ）。

A、不得坐在平台或孔洞的边缘     B、不得躺在走道上或安全网内休息

C、不得骑坐在栏杆上     D、不得站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件

E、不得来回行走

8、梯子搁置应稳固，与地面的夹角宜为（   ）。梯脚应有可靠的防滑措施，顶端应与建（构）筑物靠牢。不能稳固搁置时，应有专人扶持或用绳索将梯子下端与固定物绑扎牢固。

A、45°       B、50°      C、60°     D、75°

- （     ）作业前，应确保其内部无可燃或有毒、有害等有可能引起中毒、窒息的气体，符合安全要求方可进入。

A、受限空间     B、交叉作业    C、高处作业  D、邻近带电体

10、不得在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围（   ）范围内进行焊接、切割与热处理作业，必须作业时应采取可靠的安全技术措施。

A、5M        B、6M        C、8M        D、10M

- 蓄电池室、脱硫塔、氨区、氢区、油区等危险区域，应悬挂“严禁烟火”等警示标识，严禁带入任何火种。

A、手机      B、对讲机     C、灭火器材     D、任何火种

12、乙炔、丙烷等气瓶严禁（    ），严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。

A、横躺卧放     B、直立放置

13、氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶的工作间距不应（    ），气瓶与明火作业点的距离不应小于10m。

A、小于4m     B、小于5m     C、小于6m    D、小于8m

14、密闭作业的作业空间是指（   ）的有限空间。

A.与外界相对隔离      B.进口受限，出口不受限    C.自然通风不良

D.足够容纳一人进入从事非常规作业     E.可容纳多人进入从事常规作业

15、施工现场一旦发生事故，应采取的正确措施是：（    ）

A.抢救伤员    B.逃离现场    C.保护现场       D.逐级向上级领导报告

三、问答题

1、监理单位应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台帐。重点审查、 监督哪些工作？

2、简述危险性较大的分部分项工程范围。

3、简述《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》十三个核心要素的名称。

4、.结合本职工作，谈一谈对公司安全管理工作的建议。